## Slide 1
第11章-小结
1
外排序概述
排序数据存放在外存上
排序结果存放在外存上
排序过程借助内存实现
存在内、外存数据交换（多）
存在关键字比较（多）
存在元素移动（少）
外排序时间=内、外存数据交换 +关键字比较

## Slide 2
2
磁 盘 排 序
生成多个初始归并段
对初始归并段进行多路归并，产生一个有序文件

## Slide 3
 生成多个初始归并段
常规方法：
内存大小为w，每次从外存文件in.dat中读入w个记录，采用某种内排序方法进行排序来产生初始归并段，即产生out1.dat、…、outm.dat有序文件。
置换-选择算法
产生初始归并段个数m=n/w，长度基本相同
产生初始归并段个数m < n/w，长度差异比较大

## Slide 4
 多路归并
多路平衡归并：
k=2
记录读写次数 = 2WPL
k越大WPL越小

## Slide 5
k路归并中：大量的操作是从k个记录中找出最小的记录
采用简单比较实现  效率低
采用类似堆的方式即败者树  效率高
归并中关键字比较次数与k无关
尽可能增加k提高外排序效率

## Slide 6
按最佳归并树进行归并：
根据初始归并段（个数m和每个初始归并段中记录数）和k构造最佳归并树。
按照其过程进行归并。

## Slide 7
设有11个初始归并段，它们所包含的记录个数为{25，40，16，38，77，64，53，88，9，48，98}。试根据它们做4路归并，要求：
（1）指出采用4路平衡归并时总的归并趟数。
（2）给出采用4路平衡归并时的归并过程。
（3）构造最佳归并树。
（4）根据最佳归并树计算每一趟及总的读记录数。
示例

## Slide 8
（1）采用4路平衡归并时，m=11，k=4，总的归并趟数= logkm= log411=2。
（2）采用4路平衡归并时的归并过程如下（归并段编号1～11）：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
按层的归并顺序  多路平衡归并适合长度相同的归并段
1
解

## Slide 9
（3）构造最佳归并树。
m=11，k=4，(m-1) % (k-1)=1≠0，需要附加k-1-(m-1) % (k-1)=2个长度为0的虚归并段，最佳归并树如下。
9
16
0
0
25
25
38
40
128
48
53
64
77
242
88
98
556

## Slide 10
9
16
0
0
25
25
38
40
128
48
53
64
77
242
88
98
556
（4）根据最佳归并树计算每一趟及总的读记录数：
第1趟的读记录数=9+16=25
第2趟的读记录数=25+25+38+40+48+53+64+77=370
第3趟的读记录数=128+88+242+98=556
总的读记录数=25+370+556=951。
WPL最小
第1趟
第2趟
第4趟
第3趟

## Slide 11
生成多个初始归并段采用常规方法，产生长度相同的归并段  宜采用多路平衡归并（归并中用败者树）
生成多个初始归并段采用置换-选择算法，产生长度不相同的归并段  宜采用最佳归并树方案（归并中用败者树）
归纳：